Załącznik nr 1

Specyfikacja do zapytania ofertowego dot.  przeglądu budynków w 2018 rok

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane polegającego na:

- sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu

budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

- sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości

użytkowej elementów budynku o których mowa w § 5 rozporządzenia, oraz wszelkich pozostałych elementów budynku, a także estetyki budynku i jego otoczenia,

- sprawdzeniu elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób,

Sprawdzeniem należy objąć:

- elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa) oraz elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad,  loggii, balkonów,

- urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynków,

- pokrycie dachów i daszków okapowych,

- elementów odwodnienia budynków, daszków i obróbek blacharskich,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje ciepłej i zimnej wody,

- zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,

- urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

- elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,

- przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku,

- stan techniczny instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zestawienie budynków podlegających przeglądowi.

| Lp. | ulica + numer | ilość kondygnacji | ilość klatek | ilość lokali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łąkowa 15 | 4 | 3 | 24 |
| 2. | Łąkowa 17 | 4 | 2 | 16 |
| 3. | Łąkowa 19 | 4 | 4 | 32 |
| 4. | Łąkowa 22 | 4 | 4 | 32 |
| 5. | Łąkowa 23 | 3 | 2 | 12 |
| 6. | Łąkowa 25 | 3 | 2 | 12 |
| 7. | Łąkowa 28 | 5 | 2 | 20 |
| 8. | Łąkowa 29 | 5 | 4 | 40 |
| 9. | Łąkowa 29A | 5 | 1 | 7 |
| 10. | Łąkowa 30 | 5 | 4 | 40 |
| 11. | Łąkowa 31 | 5 | 4 | 40 |
| 12. | Łąkowa 32 | 5 | 2 | 20 |
| 13. | Łąkowa 33 | 4 | 2 | 16 |
| 14. | Łąkowa 34 | 5 | 4 | 40 |
| 15. | Łąkowa 37 | 5 | 2 | 20 |
| 16. | Łąkowa 39 | 5 | 3 | 30 |
| 17. | Łąkowa 41 | 5 | 3 | 30 |
| 18. | Łąkowa 43 | 5 | 2 | 20 |
| 19. | Łąkowa 45 | 5 | 3 | 30 |
| 20. | Łąkowa 47 | 4 | 2 | 16 |
| 21. | Łąkowa 49 | 4 | 3 | 24 |
| 22. | Łąkowa 53 | 4 | 2 | 16 |
| 23. | Łąkowa 55 | 5 | 2 | 20 |
| 24. | Łąkowa 57 | 4 | 2 | 16 |
| 25. | Spokojna 23 | 5 | 2 | 20 |
| 26. | Spokojna 25 | 5 | 3 | 30 |
| 27. | Spokojna 27 | 4 | 2 | 16 |
| 28. | Spokojna 29 | 5 | 3 | 30 |
| 29. | Spokojna 33 | 5 | 2 | 20 |
| 30. | Spokojna 35 | 5 | 2 | 20 |
| 31. | Spokojna 37 | 5 | 4 | 40 |
| 32. | Spokojna 39 | 4 | 3 | 24 |
| 33. | Spokojna 41 | 4 | 2 | 16 |

----------------      --------------------

Razem					  87		   790

Lokale użytkowe – 9 lokali w budynku Łąkowa 29A