Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert  dnia  08.04.2019 r.

ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH W LOGGIACH

- Łąkowa 41  -  4  lokale

Uszczelnienie płyty loggi:

- Rozebrać istniejącą posadzkę i cokół

- Zagruntować  podłoże

- Wykonać warstwę wyrównującą ze spadkiem (minimum 2%).

- Przygotować powierzchnie pod uszczelnienie i  gruntowanie

- Wykonać  izolację przeciwwodną

- Zamontować obróbki blacharskie

- Wykonać wylewkę z betonu monolitycznego wraz z zabezpieczeniem posadzki masą odporną na UV

Renowacja ścian wewnętrznych oraz sufitu loggi:

- Usunąć luźne fragmenty ścian bocznych, sufitu i „policzków-lica’

- Oczyścić mechanicznie z rdzy odsłonięte fragmenty zbrojenia i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ścian, sufitu

- Zamontować kapinos na górnej płycie loggii

- Wtopić siatkę a następnie położyć wyprawę z barankiem oraz pomalować farbą elewacyjną po uzgodnieniu koloru lub zamiennie nałożyć tynk  barwiony w masie

- Wykonać renowację balustrady

Wyrównanie zewnętrznych ścian loggii:

- Usunąć luźne fragmenty ścian bocznych i „policzków-lica” ścian i płyty balkonowej

- Oczyścić mechanicznie z rdzy odsłonięte fragmenty zbrojenia i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ścian oraz „policzków-lica”

- Wyrównać powierzchnię ścian styropianem

- Wtopić siatkę, następnie położyć wyprawę z barankiem i pomalować farbą elewacyjną po uzgodnieniu koloru lub zamiennie nałożyć tynk  barwiony w masie

- Łąkowa 41 – 21  lokali

Renowacja ścian wewnętrznych oraz sufitu loggi:

- Usunąć luźne fragmenty ścian bocznych, sufitu i „policzków”

- Oczyścić mechanicznie z rdzy odsłonięte fragmenty zbrojenia i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ścian, sufitu

- Zamontować kapinos na górnej płycie loggii

- Wtopić siatkę, następnie położyć wyprawę z barankiem oraz pomalować farbą elewacyjną po uzgodnieniu koloru lub zamiennie nałożyć tynk  barwiony w masie

- Wykonać renowację balustrady

Wyrównanie zewnętrznych ścian loggii:

- Usunąć luźne fragmenty ścian bocznych i „policzków-lica” ścian i płyty balkonowej

- Oczyścić mechanicznie z rdzy odsłonięte fragmenty zbrojenia i pokryć je materiałem zabezpieczającym.

- Uzupełnić ubytki i wyrównać powierzchnię ścian oraz „policzków”

- Wyrównać powierzchnię ścian styropianem

- Wtopić siatkę a następnie położyć wyprawę z barankiem i pomalować farbą elewacyjną po uzgodnieniu koloru lub zamiennie nałożyć tynk  barwiony w masie