Załącznik nr 1 do Konkursu Ofert z dnia 05.08.2019 r.

Specyfikacja szczegółowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ok. 1850 mb pochwytów na balustrady klatek schodowych wraz z ich montażem.

Dane techniczne :

Pochwyt drewniany bukowy   -   wymiary 2500x55x30 z frezowaniem od dołu 5x40

Krawędzie wzdłużne oraz od czoła frezowane na R-6

Drewno lakierowane nawierzchniowo.

Pochwyty wykonane w całości oraz nieliczne łączone mikrowczepami na długości.

W szacowanej łącznej długości pochwytów uwzględniono ~1700 mb pochwytów poręczy biegów schodowych w odcinkach ~2,5 mb oraz ~150 mb pochwytów balustrady „duszy” w odcinkach 0,5 mb . Rzeczywiste długości poszczególnych odcinków należy dopasować do długości balustrad w trakcie montażu.

Ostateczny zakres prac wyznaczony będzie na podstawie pomiarów powykonawczych.